## Slide 1: Riscos adicionais

## Slide 2: Riscos adicionais
  De altura;
  De ambientes confinados;
  De áreas classificadas;
  De umidade;
  Condições atmosféricas.

## Slide 3: Altura
Trabalho em altura é qualquer atividade onde o trabalhador atue acima do nível do solo e/ou desníveis de pisos.
Para trabalhos com desníveis acima de 2 metros é obrigatório o uso de EPI’s básicos.
Para a realização de atividades em altura os trabalhadores devem:
  Possuir os exames específicos da função ASO - Atestado de Saúde Ocupacional;
  Estar em perfeitas condições físicas e psicológicas;
  Estar treinado e orientado sobre todos os riscos envolvidos.

## Slide 4: Evolução da segurança, transmissão.
Com o advento do novo texto da NR 10, a preocupação constante em relação à segurança dos trabalhadores, exigiu a aplicação de um novo sistema de segurança para trabalhos em estruturas elevadas que possibilitam outros métodos de escalada, movimentação e resgate, para todos os setores do SEP.

## Slide 5: Evolução da segurança
Equipamentos utilizados
Cinturão de segurança tipo pára-quedista
Talabartes ajustáveis
Linha de vida Dispositivo trava-quedas

## Slide 6: Sistema de ancoragem
Não menos importante que o próprio EPI, é considerado como o coração do sistema de segurança, a ancoragem onde conectamos a corda com um ponto mecânico, seja na vertical ou horizontal, deve estar dimensionada para receber uma queda ou impacto.

## Slide 7: Resgate
Podemos considerar um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamentos para sua aplicação, tornando com isso um ato simplificado, rápido, sem colocar a vida da pessoa em perigo.

## Slide 8: Outros meios para trabalho em altura
  As escadas guardadas em abrigos, fora da exposição de sol ou umidade, repousada em ganchos na parede;
  Não apoiar escadas em vidros, portas ou locais escorregadios;
  Toda a escada deve ter uma
  base sólida,com extremos
  inferiores (pés) nivelados.

## Slide 9: Outros meios para trabalho em altura
  Não subir/descer transportando cargas volumosas;
  Isolamento da área ao redor da escada;
  Os pés do usuário devem estar sobre os degraus da escada.
  As escadas devem ser amarradas no seu topo, de modo a evitar escorregamento ou quedas frontais ou laterais. Quando não for possível, outro empregado pode segurá-la.

## Slide 10: Outros meios para trabalho em altura
  Os andaimes deverão ter assoalhos fixos e travados;
  Devem ser construídos, amarrados em estruturas e contraventados (estaiados), de modo a suportar a carga as quais estarão sujeitos;
  Obrigatório o uso do cinto de segurança com dois talabartes, e somente liberar um após certificar que o outro esteja devidamente preso;

## Slide 11: Outros meios para trabalho em altura
  Isolamento da área ao redor do andaime;
  Não é permitido o uso de arames prendendo andaimes;
  Deve ficar perfeitamente na vertical, sendo necessário para terrenos irregulares a utilização de placa de base ajustável (macaco).
  Devem ser tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaime próximo a circuitos e equipamento elétricos.

## Slide 12: Outros meios para trabalho em altura
  As torres deverão ser inspecionadas antes da escalada;
  Para trabalhos em transmissão é obrigatório, além dos EPI’s básicos a utilização da linha de vida (período de transição para Distribuição);
  Obrigatório o uso do cinto de segurança com dois pontos de ancoragem, e somente liberar um após certificar que o outro esteja devidamente “preso”;
  A filosofia de trabalho adotada é de que em nenhum momento, nas movimentações durante a execução das tarefas, o trabalhador não poderá ficar desamarrado da estrutura;
  Estudos comprovam que a suspensão inerte, mesmo em períodos curtos de tempo, podem desencadear transtornos fisiológicos graves, em função da compressão dos vasos sangüíneos e problemas de circulação. Estes transtornos podem levar a morte se o resgate não for realizado em rapidamente.

## Slide 13: Ambientes confinados
É qualquer aérea não projetada para ocupação continua, a qual tem meios limitados de entrada e saída e a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos e/ou deficiência/enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver.
Podemos citar como exemplos de ambientes
confinados:
  Dutos de ventilação, tanques em geral,
  tonéis, containeres, cisternas, minas,
  valas, Vasos, colunas, silos, poços de inspeção,
  caixas subterrâneas, etc.

## Slide 14: Ambientes confinados
Estes ambientes podem possuir uma ou mais das seguintes características:
  Potencial de risco na atmosfera;
  Deficiência de O2 (menos de 19,5%) ou excesso (mais de 23%);
  Configuração interna tal que possa provocar asfixia, claustrofobia, ou que dificultem a saída rápida de pessoas;
  Agentes contaminantes tóxicos ou inflamáveis.

## Slide 15: Ambientes confinados
  Manter procedimento de acesso;
  Identificar e avaliar os riscos;
  Treinamento periódico aos empregados;
  Documentar os todos procedimentos de acesso em locais confinados, com os respectivos nomes e assinaturas;
  Manter um plano de emergência;
  Efetuar teste de resposta do equipamento de detecção de gases;
  Realizar a avaliação da atmosfera para detectar gases ou vapores inflamáveis, tóxicos e concentração de oxigênio;

## Slide 16: Áreas classificadas
Área na qual a probabilidade da presença de uma atmosfera explosiva é tal que exige precauções para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos.
Atmosfera Explosiva
Misturas de substâncias inflamáveis com o ar na forma de: gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição, a combustão se propaga através da mistura.

## Slide 17: Áreas classificadas
Classificação das Áreas
Exista a probabilidade de que se formem misturas explosivas, em um determinado local, deve ser definida a classificação desse local, segundo critérios já estabelecidos em normas, de acordo com o grau de probabilidade da presença de atmosfera explosiva, como segue:
  Zona 0 - em que a mistura explosiva é encontrada permanentemente ou na maior parte do tempo;
  Zona 1 - em que a mistura explosiva é provável durante a operação normal, mas quando ocorrer, será por tempo limitado;
  Zona 2 - em que a mistura explosiva só é provável em caso de falhas do equipamento ou do processo. O tempo de duração desta situação é curto.

## Slide 18: Umidade
A umidade esta relacionada a diversos fatores que, no conjunto devem ser considerados na concepção e na execução das instalações elétricas.Cada condição de influência externa designada compreende sempre um grupo de fatores como: meio ambiente, utilização e construção das edificações.
Influencias externas a fatores tais como:
  temperatura ambiente;
  condições climáticas,
  presença de água e solicitações mecânicas, etc;
  Por exemplo, a qualificação das pessoas (sua consciência e preparo para lidar com os riscos da eletricidade), situações que reforçam (pele seca) ou prejudicam (pele molhada, imersão) a resistência elétrica do corpo humano.

## Slide 19: Condições atmosféricas
Com atrito de partículas ocorre uma separação de cargas elétricas, carregando assim as o meio de forma a proporcionar gradativamente uma DDP entre atmosfera e solo.
Rompida a resistência dielétrica ocorre a centelha de equipotencialização.